Versione stampabile della discussione Clicca qui per visualizzare questa discussione nel suo formato originale

Dragon Korps Forum > Recensioni > G608 (G36C)

Inviato da: GiP il Mar 5 2008, 21:39

La replica in questione si tratta del G608 (G36C) della GoldenBow. http://img228.imageshack.us/my.php?image=dscf0015nz6.jpg Dotazione - L’asg - Caricatore maggiorato (470bb) - Batteria 8,4x1100 ShungBa - Caricabatteria - Astina per la pulizia della canna interna - Manuale di istruzioni http://img228.imageshack.us/my.php?image=dscf0016gj5.jpg http://img222.imageshack.us/my.php?image=dscf0017vn0.jpg La replica come si presenta l’asg: http://img228.imageshack.us/my.php?image=dscf0018zy8.jpg http://img222.imageshack.us/my.php?image=dscf0019nx7.jpg http://img100.imageshack.us/my.php?image=dscf0029rj2.jpg particolare dei gusci: http://img100.imageshack.us/my.php?image=dscf0020gk0.jpg http://img222.imageshack.us/my.php?image=dscf0021vf9.jpg http://img222.imageshack.us/my.php?image=dscf0023nd4.jpg http://img222.imageshack.us/my.php?image=dscf0025sj0.jpg http://img228.imageshack.us/my.php?image=dscf0026cn0.jpg il calcio: http://img228.imageshack.us/my.php?image=dscf0022do4.jpg http://img228.imageshack.us/my.php?image=dscf0024ep6.jpg http://img222.imageshack.us/my.php?image=dscf0030xn7.jpg alloggiamento batteria: http://img100.imageshack.us/my.php?image=dscf0033tx2.jpg hop up: http://img228.imageshack.us/my.php?image=dscf0028po5.jpg http://img222.imageshack.us/my.php?image=dscf0031im6.jpg http://img222.imageshack.us/my.php?image=dscf0032dx3.jpg Per la regolazione dell’ hop up dobbiamo tirare la leva di armamento aprendo lo sportellino nella parte destra dell’asg, dopo di che girando la ghiera verso l’alto regoliamo il tiro. Tutta la T hop up è in materiale plastico, per rendere la parabola del pallino bella tesa non è stato necessario sostituire il gommino anche se questo agisce dalla metà in avanti della regolazione. Smontaggio Lo smontaggio avviene come un qualsiasi G36, togliendo il vano dove si innesta il caricatore rimuovendo il perno che lo tiene agganciato al guscio, svitando le due viti che si vedono nei gusci (sia dalla parte destra che sinistra), rimuovendo il perno presente nella parte posteriore (si toglie solo a calcio reclinato), infine rovesciando la replica a “testa in giù” afferriamo il manico e spingendo in avanti la T hop up sfiliamo il gearbox. http://img222.imageshack.us/my.php?image=dscf0034px8.jpg http://img228.imageshack.us/my.php?image=dscf0035oh8.jpg A questo punto svitando le 3 viti in fondo al manico e sfilando il perno sopra il grilletto possiamo liberare il gearbox con la gabbietta motore e il motore dentro di essa. http://img100.imageshack.us/my.php?image=dscf0036qr7.jpg http://img228.imageshack.us/my.php?image=dscf0037qq4.jpg Il GB e la meccanica il GB è di III generazione ed ecco come si presenta aperto: http://img215.imageshack.us/my.php?image=dscf0038in4.jpg http://img215.imageshack.us/my.php?image=dscf0039us2.jpg particolare del pistone e del guidamolla: http://img100.imageshack.us/my.php?image=dscf0040tq6.jpg testa pistone: http://img100.imageshack.us/my.php?image=dscf0042xm9.jpg Una volta aperto il GB notiamo che non è rinforzato, gli ingranaggi sono in acciaio e non vi è alcuna scritta sopra in nessuno dei 3, presenta delle boccole da 6mm in nylon e un’eccessiva dose di grasso, non sembra male lo spessoramento. Di serie l’asg monta un cilindro forato a 3/4 , la testa pistone antivuoto in materiale plastico e la testa cilindro sempre del medesimo materiale, idem il guidamolla, diverso è lo spingipallino che si presenta di colore nero ma anch’esso di plastica. Purtroppo alla prova cronografo la replica ha segnato i 110 m/s con pallini da 0,20g ksc, quindi è stato necessario cambiare la molla. Facendo la prova siringa e constatando che la testa pistone non faceva affatto tenuta è stata cambiata con una testa in alluminio antivuoto non cuscinettata. Considerazioni finali La replica sicuramente ha bisogno di qualche miglioria opzionale (boccole in acciaio, cambio della testa pistone o del solo oring), è necessario invece il cambio molla, dato che risulta overj appena tirata fuori dalla scatola. Con la sua batteria sembra girare in maniera fluida, chiaramente con una batteria da 9,6v e ad amperaggi maggiori potrebbe avere una raffica più sostenuta a discapito però dell’affidabilità. Nel complesso è una buona replica, valutando il costo e la dotazione di serie, con poche modifiche possiamo avere una replica affidabile e duratura nel tempo. Un appunto che si può fare è sulla qualità dei materiali utilizzati per i gusci esterni, che non risultano solidi e resistenti come quelli utilizzati nelle repliche Classic Army, ma l’asg è più plasticosa e di materiale più lucido, comunque sia imbracciandola da lo stesso il senso di robustezza e compattezza. Le misure Lunghezza: 500/718mm Peso: 2650g

Inviato da: menco il Mar 6 2008, 17:15

xò è un bell'attrezzino...

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)